## Slide 1
[DevDay] – IOT Workshop
Julian, Ronge
20.02.2019

## Slide 2: Agenda
Willkommen
IOT Überblick
ESP8266
Arduino IDE
Übung 1: Blinky
Übung 2: Debugging
Übung 3: Temperatursensor
Übung 4: Neopixel
Übung 5: Ab ins Internet
Übung 6: Temperatur an Server
Übung 7: Neopixel übers Netz steuern

## Slide 3: Willkommen
Servus!

## Slide 4: IOT Überblick
Internet der Dinge!
Funk:
  Mobilfunk
  Wlan
  Bluetooth
  Z-wave
  Zigbee
  LoRa
  433 / 860 Mhz Properitäre Funkprotokolle
Kabel
  Ethernet
  Telefon
  div. Bussysteme

## Slide 5: IOT Überblick

## Slide 6: ESP8266

## Slide 7: ESP8266
11 digital input/output Pins, alle Pins haben Interrupt/PWM/I2C/one-wire Supported (außer D0)
1 analog Input(3.2V max Input)
Micro USB connection
Kompatibel mit MicroPython, NodeMCU (Lua), Arduino

## Slide 8: ESP8266
Microcontroller | ESP-8266EX
Betriebsspannung | 3.3V
Eingangsspannung (USB) | 5V
Digital E/A Pins | 11
Analog Eingangs Pins | 1(Max input: 3.2V)
Flash Memory | 4M bytes
Clock Speed | 80MHz/160MHz
CPU | 32-bit
Länge | 34.2mm
Breite | 25.6mm
Gewicht | 10g
Stromverbrauch Normalbetrieb | 70 mA
Stromverbrauch Schlafmodus | 0,17 mA

## Slide 9: ESP8266

## Slide 10: Arduino IDE
Kompilieren
Hochladen
Neue Datei
Datei öffnen
Datei speichern

## Slide 11: Arduino IDE
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Datei -> Voreinstellungen:
Zusätzliche Boardverwalter-URLs:

## Slide 12: Arduino IDE
Werkzeuge -> Board:… -> Boardverwalter…

## Slide 13: Arduino IDE

## Slide 14: Basics - Grundgerüst
Wird einmalig durchlaufen beim Starten.
Wird genutzt um Komponenten, Pins und Bibliotheken zu initialisieren.
  void setup() {
  …
  }
Wird immer und immer wieder durchlaufen
  void loop() {
  …
  }

## Slide 15: Basics
void pinMode(<Pin>, <Modus>);
  Pin: D1, D2, …
  Modus: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP
void digitalWrite(<Pin>, HIGH oder LOW);
  Setzt den Pin auf HIGH oder LOW
bool digitalRead(<Pin>);
  Liest den Pin, gibt HIGH oder LOW zurück
void delay(<Milliseconds>);
  Wartet die angegebene Zeit in Millisekunden
Serial.println(“Hello World!");
  Ausgabe auf dem seriellem Monitor
if(…) {
…
} else {
…
}
  Bedingungen wie in Java

## Slide 16: Übung 1: Blinky
Das „Hello World“ der Hardware-Programmierung!
  Eingebaute LED
  Wenn Pin D4 auf HIGH geschalten ist, leuchtet die LED
void pinMode(<Pin>, <Modus>);
  Pin: D1, D2, …
  Modus: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP
void digitalWrite(<Pin>, HIGH oder LOW);
  Setzt den Pin auf HIGH oder LOW
bool digitalRead(<Pin>);
  Liest den Pin, gibt HIGH oder LOW zurück
void delay(<Milliseconds>);
  Wartet die angegebene Zeit in Millisekunden
Serial.println(“Hello World!");
  Ausgabe auf dem seriellem Monitor
void setup() {
  pinMode(D4, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(D4, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(D4, LOW);
  delay(1000);
}

## Slide 17: Übung 1: Blinky 2
  Die Eingebaute LED soll nur Leuchten wenn Pin D2 mit Ground verbunden ist.
void setup() {
  pinMode(D4, OUTPUT);
  pinMode(D2, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
  if(digitalRead(D2) == HIGH) {
    digitalWrite(D4, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(D4, LOW);
  }
}
void pinMode(<Pin>, <Modus>);
  Pin: D1, D2, …
  Modus: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP
void digitalWrite(<Pin>, HIGH oder LOW);
  Setzt den Pin auf HIGH oder LOW
bool digitalRead(<Pin>);
  Liest den Pin, gibt HIGH oder LOW zurück
void delay(<Milliseconds>);
  Wartet die angegebene Zeit in Millisekunden
Serial.println(“Hello World!");
  Ausgabe auf dem seriellem Monitor

## Slide 18: Übung 2: Debugging
Debug Ausgabe auf dem seriellen Monitor:
Setup:
  Serial.begin(115200);
Loop:
  Serial.println(“Hello World!");
  Serial.println(__LINE__);
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.println(__COUNTER__);
  Serial.println(__FUNCTION__);

## Slide 19: Übung 3: Temperatursensor
Bei dem Sensor handelt es sich um einen LM75A, der über I2C angeschlossen wird.

## Slide 20: Übung 3: Temperatursensor
Bibliothek installieren
Herunterladen:
https://github.com/QuentinCG/Arduino-LM75A-Temperature-Sensor-Library
/releases/download/1.1.0/LM75A_v1_1_0.zip
Installieren:
In der Arduino IDE auf
Sketch –> Bibliothek einbinden -> .ZIP-Bibliothek hinzufügen…
ZIP Datei auswählen und auf „öffnen“ klicken

## Slide 21: Übung 3: Temperatursensor - API
// Konstruktor
LM75A sensor;
// Methoden
float getTemperatureInDegrees();
float getTemperatureInFahrenheit();
Anwendung: sensor.getTemperatureInDegrees(…);
// statische Methoden
static float fahrenheitToDegrees(float temperature_in_fahrenheit);
static float degreesToFahrenheit(float temperature_in_degrees);
Anwendung: LM75A::fahrenheitToDegrees(…);

## Slide 22: Übung 3: Temperatursensor
#include <LM75A.h>
LM75A lm75a_sensor;
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
}
void loop() {
  float temperature_in_degrees = lm75a_sensor.getTemperatureInDegrees();
  if (temperature_in_degrees == INVALID_LM75A_TEMPERATURE) {
    Serial.println("Error while getting temperature");
  } else {
    Serial.print("Temperatur in C: ");
    Serial.print(temperature_in_degrees);
    Serial.print(" - Temperatur in F: ");
    Serial.print(LM75A::degreesToFahrenheit(temperature_in_degrees));
  }
  delay(1000);
}

## Slide 23: Übung 4: Neopixel
Neopixel (WS2812b) sind LEDs, die einzeln über PWM (Puls-Wellen-Modulation) angesteuert werden können.
Dafür wird eine Bibliothek benötigt: Adafruit Neopixel
In der Arduino IDE:
Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliothek verwalten…
Adafruit Neopixel anklicken und installieren

## Slide 24: Übung 4: Neopixel
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN D4
#define NUMPIXELS 16
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayVal = 250;
void setup() {
  pixels.begin();
}
void loop() {
  for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++){
    // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
    pixels.show();
    delay(delayVal);
  }
}

## Slide 25: Übung 4b: Neopixel + Temperatur
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <LM75A.h>
#define PIN D4
#define NUMPIXELS 16
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
LM75A lm75a_sensor;
void setup() {
  pixels.begin();
  pinMode(D5, OUTPUT);
  digitalWrite(D5, LOW);
  Serial.begin(115200);
}
void loop() {
  float temperature_in_degrees = lm75a_sensor.getTemperatureInDegrees();
  Serial.println(temperature_in_degrees);
  int tempInt = (int)temperature_in_degrees;
  int steps = tempInt / 2;
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
    if(i < steps) {
      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255 - (15 * i), 0));
    } else {
      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
    }
    pixels.show();
    delay(50);
  }
}

## Slide 26: Übung 5: Ab ins Internet
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "Geheim";
void setup () {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print("Connecting..");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    http.begin("http://TUTU:8080/log/123");
    int httpCode = http.GET();
    Serial.println(httpCode);
    if(httpCode > 0) {
      String payload = http.getString();
      Serial.println(payload);
    }
    http.end();
  }
  delay(30000);
}

## Slide 27: Übung 6: Temperatur an Server
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <LM75A.h>
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "Geheim";
LM75A lm75a_sensor;
void setup () {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print("Connecting..");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    float temperature = lm75a_sensor.getTemperatureInDegrees();
    HTTPClient http;
    http.begin("http://TUTU:8080/log");
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    String payload = "{\"name\":\"julian\",\"temperature\":\"" + String(temperature) + "\"}";
    int httpCode = http.POST(payload);
    Serial.println(httpCode);
    if(httpCode > 0) {
      String payload = http.getString();
      Serial.println(payload);
    }
    http.end();
  }
  delay(3000);
}

## Slide 28: Übung 7: Neopixel übers Netz steuern
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN D5
#define NUMPIXELS 16
ESP8266WebServer server(80);
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected!</h1>");
}
void setLight(uint32_t color, uint8_t wait) {
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, color);
    pixels.show();
    delay(wait);
  }
}
void handleOn() {
  int red = server.arg("red").toInt();
  int green = server.arg("green").toInt();
  int blue = server.arg("blue").toInt();
  setLight(pixels.Color(red, green, blue), 50);
  server.send(200, "text/html", "<h1>LED on</h1>");
}
void handleOff() {
  server.send(200, "text/html", "<h1>LED off</h1>");
  setLight(pixels.Color(0, 0, 0), 0);
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pixels.begin();
  setLight(pixels.Color(0, 0, 0), 0);
  delay(1000);
  Serial.println();
  Serial.print("Configuring access point...");
  /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
  WiFi.softAP("FooBarAP");
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/on", handleOn);
  server.on("/off", handleOff);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
}
void loop() {
server.handleClient();
}

## Slide 29: Kleiner Tipp!
https://github.com/toblum/McLighting

## Slide 30: Vielen Dank!

## Slide 31
ConSol
Consulting & Solutions Software GmbH
Franziskanerstr. 38
D-81669 München
Tel.: +49-89-45841-100
info@consol.de
www.consol.de
Twitter: @consol_de